HY11-2500/CH

D1SE

DIN NG06, CETOP 03  NFPA

D03	2 3		A  P		A T

T

*	50 60Hz,110V~(98=) 230V~(205=)

( P E	)

2

| [oC] [kg] | DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03 DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03 -25 ... +50 0.8 |
| --- | --- |
|  | P, A | T | [bar] | 350 |  |  |
|  |  |  |  | DIN 51524/51525 |  |  |
|  |  |  | [oC] | -25 ... +70 |  |  |
|  |  |  | [mm2/s] | 10 ... 1500 10 ... 1500 cSt |  |  |
|  |  |  | [mm2/s] | 30 ... 80 10 ... 80 cSt |  |  |
|  |  |  |  | ISO 4406 (1999): 18/16/13 NAS 1638: 7 | ) |  |
|  |  |  | [l/min] | 20 Äp=10bar |  |  |
| / |  |  |  |  |
|  |  |  | [ms] | 50 |
|  |  |  |  | 60 |
| [1/h] | 2000 |
|  | IP 65, DIN 40050 |
|  | K | J | U* | G* |
| [V] | 12 VDC | 24 VDC | 98 VDC | 205 VDC |
| [%] | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| [A] | 1.95 | 1.1 | 0.25 | 0.13 |
| [W] | 23.4 | 26.4 | 24.3 | 26.6 |
|  | EN 175301-803 |
| [mm] | 3 x1.5 |
| [m] | 50 |

2-3

W

B

HY11-2500/CH

D

1

S

E

N

V

| DIN NG06 CETOP 03 NFPA D03 |
| --- |
| 30 |  |  |
| 83 |  |  |

2

|  | K | 12 V= |
| --- | --- | --- |
|  | J | 24 V= |
|  | U* | 98 V= |
|  | G* | 205 V= |

=

| 12 V= | 7329700 - 12V |
| --- | --- |
| 24 V= | 7329700 - 24V |
| 98 V= | 7329700 - 98V |
| 205 V= | 7329700 - 205V |

*

2-4

Äp [bar]

Äp-Q

HY11-2500/CH

Q [l/min]

äa [ C]

o

2

ED [%] 5 min

79.5

O

9.25x1.8

90Sh A

|  |  |  | BK 375 | 4 x M5 x 30 DIN 912 12.9 | 6.8 Nm ±15% | NBR: SK-D1SE-70 FPM: SK-D1SE-V70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

EN  175301-803 AF  15 mm

M3   0.5  0.6 Nm

2-5